# 罗斯蒙特压力变送器真伪鉴定

为便于广大罗斯蒙特用户简单直观的鉴别压力变送器产品，便免因购买假冒产品而带来的不必要损失，我们在此提供了一些常用的产品鉴定方法。通常最简单和有效的方法是： 
1． 在压力变送器的铭牌上您可以发现压力变送器的生产序列号，通过罗斯蒙特销售人员或罗斯蒙特工厂质量部您可以查询到该产品生产日期和最终用户等信息，从而比对该产品的真伪。 
2． 您也可以直接与罗斯蒙特工厂质量部联系，将压力变送器样品送至该部作鉴定。此方法的鉴定结果最为可靠，但所需时间较长 
3． 将压力变送器样品与罗斯蒙特正品进行比较，包括整机对比和拆机后对比。

具体方法及步骤可见下文。为了使比较便于理解，本文中的照片均遵循以下原则：
罗斯蒙特正品位于照片的左侧，嫌疑产品位于右侧。
 3051 的外观差异
从照片 1 中可以看出：罗斯蒙特正品表面处理光滑良好，而嫌疑产品表面粗糙灰
暗。

图片1

3051 的结构差异
如照片 1 中所示，罗斯蒙特正品的法兰采用的是共面设计，而嫌疑品采用了类似于 1151 型的双法兰设计。
3051 的铭牌差异
照片 2 显示的是罗斯蒙特正品的铭牌，而照片 3 是嫌疑产品的铭牌；铭牌均标注了罗斯蒙特商标。

图片2

图片3

3051 的表头差异
从照片 4 可以看出表头的差异。

图片4

3051 的接线端头侧差异
将接线端头侧拆卸后，可以发现以下差异：
1) 从颜色的差异上，可以明显看出内侧喷砂处理不同。
2) 说明标签不同。
3) 接线端子块不同。

图片5

3051 的变送器线路侧差异在将表头拆卸后，可以进一步看到变送器线路侧的不同，如照片 6 所示。    
                          
                                                        图片6

1151 的螺栓差异
罗斯蒙特工厂对于螺栓安装的松紧度有严格的规定。

图片7

1151 的法兰上的差异
罗斯蒙特产品法兰上并没有孔眼，而仿制品上则有。  
                      
                                                                 图片8

1151 的铝盖上的罗斯蒙特商标
罗斯蒙特产品铝盖上清楚地标注“ ROSEMOUNT” 英文商标，而不是 ‘罗斯蒙特’ 中文商标。

1151 的接线端头侧的差异
在将接线端头侧打开后可以发现：嫌疑品的喷砂表面处理不同于罗斯蒙特的化学表面处理；安装端子块的小螺栓也是不同的。

图片9

1151 的变送器线路侧差异
在变送器线路侧可以发现以下两项差异：
1) 嫌疑品所用的连接线远细于罗斯蒙特产品。
2) 在罗斯蒙特产品上，膜头上有一用于保护电子外壳防止被加压的玻璃接线端子，而嫌疑品上没有。

图片10

1151 的铝盖差异
如照片 11 所示，
3) 铝盖内侧的颜色不同。
4) 照片中红圈内显示的是一铸造代码，罗斯蒙特利用此代码来辨别其供应商；而嫌疑产品上却没有。类似的铝盖差异也存在于 3051 和 2090 型号。

图片11

此外艾默生艾默生过程控制有限公司（EmersonProcess Management Co．，Ltd.）声明: 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司和艾默生仪表有限公司是美国罗斯蒙特压力变送器在中国的唯一合法生产制造商；除此之外，美国罗斯蒙特压力变送器在中国境内没有其它涉及合作、合资或技术转让的生产厂商。